## Slide 1
ZHY-P371
使用说明
医保业务综合服务终端
智慧眼科技股份有限公司

## Slide 2
医保电子凭证激活
01

## Slide 3
01-上电
将电源适配器插口插入设备，并连接电源进行通电。

## Slide 4
02-开机
长按电源键3秒开机

## Slide 5
03-设备自助激活
快速连续点击5次“CHS”唤起认证按钮
点击“医保刷脸”
开始刷脸核身
注意：若用户没有开通过支付宝，则还需要刷身份证才能激活电子医保凭证

## Slide 6
01-设备自助激活视频演示

## Slide 7
04-通过PC工具唤起激活-通过USB-typeB数据线连接电脑
使用方口TYPE-B usb线连接电脑，并安方口线装驱

## Slide 8
04-通过PC工具唤起激活-通过USB转串口线连接电脑
使用usb线连接电脑，并安装蓝色USB线驱动

## Slide 9
05-通过PC工具唤起激活-安装激活工具软件与驱动
点击安装包按提示安装软件
双击打开应用软件
在确保设备与电脑已连接完好的情况下点击“激活电子凭证”按钮，可唤起设备端刷脸认证页面，进行刷脸认证可激活医保电子凭证

## Slide 10
06-通过PC工具唤起激活-视频演示

## Slide 11
对接HIS系统
02

## Slide 12
01-HIS对接-刷脸支付
终端交试点医药机构HIS开发商接入

## Slide 13
01-HIS对接-PC端调用读卡器
终端交试点医药机构HIS开发商接入

## Slide 14
常见问题处理
02

## Slide 15: 常见问题--SE 服务启动造成的网络连接异常
问题现象：
设备开机后，客户看到如上图片中的提示。
解决方法：
重启设备，如重启依旧，拔掉电源，稍等一会再重新开机。

## Slide 16: 常见问题--网络连接异常造成的错误
问题现象：
进入主应用后提示网络连接失败
解决方法：
1.先排除是否有问题 1 中出现的 SE 服务现象
2.检查设备的联网设置不要出现使用物联网卡但开启连接 wifi 的情况
3.9002 原因多为运营商信号弱、物联网卡没有流量、插拔物
联网卡导致机卡分离锁卡、卡机接触不良等原因，排查卡的问
题。

## Slide 17: 常见问题--PC 上位机调用终端刷码刷脸无响应
解决方法：
1.查看是否没有进入主应用，手动点击主应用可进入。
2.排除数据线明显损坏之外，可重新插拔数据线唤起电脑对数据线的识别，或者将数 据更换 USB 接口，最好是将数据线插入的电脑的后面板的 USB 接口（排除 USB 接口是否也有损坏）
3.查看设备管理里面是否有未识别的设备，若有可通过下载驱动精力安装驱动解决

## Slide 18: 常见问题--终端设备刷脸调不起来
问题现象：
电脑调起终端刷脸后，终端屏幕一直在“正在发起刷脸”转圈
解决方法：
网络问题造成的原因，按网络问题排查，同时排查网络信号，大概率网络信号质量很差。

## Slide 19: 常见问题--未加载配置
问题现象：
设备提示未获取到配置信息，或设备进入主页面后不显示机构名称
解决方法：
点击右上角的设置按钮，进入页面点击“重载配置”或者重启设备解决。
设置按钮

## Slide 20
谢谢观看
智慧眼科技股份有限公司